### Техническое задание

к Тендерной документации №______

на изготовление и установку стойки  регистратуры

и отдельных элементов интерьера в клинике

ООО «Клиника ЛМС» по адресу: Москва, Комсомольский проспект, д.28.

По настоящему техническому заданию разработать дизайн стойки регистратуры, изготовить и установить в клинике ООО «Клиника ЛМС» по адресу: г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 28.

В холле 1-го этажа, в зоне размещения регистратуры на имеющейся площади (без демонтажа стен кабинетов)  установить/смонтировать новую стойку с возможностью размещения девяти рабочих мест, включая место кассира. Также предусмотреть размещение оргтехники (компьютер, монитор, принтер) (уточнения видов устанавливаемого оборудования в процессе разработки дизайна и конструктива стойки). На период пандемии предусмотреть установку временной перегородки из прозрачного пластика/оргстекла.

Разместить в зоне большой уголок потребителя размером около 150  см (высота)  100 см (ширина).

Организовать 3-и рабочих места в составе мебели для хранения документации на акцептной стене за стойкой регистратуры и разместить логотип клиники (вид логотипа разработать в ходе подготовки дизайна стойки).

Дизайн стойки разработать в составе:

1. Проработка стилистического решения.

2. Цветовое и пространственное решение интерьеров.

3. Визуализация  зоны регистратуры  (3D-изображение).

4. План расстановки мебели и оборудования.

5. Ведомость лицевых отделочных материалов.

Произвести подбор  отделочных материалов, аксессуаров. Основной отделочный материал – искусственный камень, рабочая столешница из ЛДСП.  Общую высоту стойки принять около 1200мм. Высота рабочей поверхности столешницы от пола 700мм. Предусмотреть расположение рабочих мониторов на рабочей поверхности таким образом, чтобы посетители/клиенты  не  имели возможность наблюдать мониторы.   Возможно устройство легкой подсветки стойки.

Выполнение работ с21.00 – 9.00 (в ночное время)

Учесть в ходе разработки конструкторской документации стойки и места ее установки информацию:

- Геометрические особенности места установки;

- Количество пациентов в клинике, проходящих за день (смена с 8:00 до 21:00 ежедневно) около 800 человек, в пик заболеваемости (эпидемия) - до 1100 человек;

Ориентировочный вид будущей стойки регистратуры

Ориентировочные размеры места установки стойки регистратуры

Требования к тендерной документации и участникам:

1. Окончательный пакет документации должен включать в себя:

- Тендерная заявка;

- Таблица цен (приложение №1);

- Презентационный материал;

- Копии лицензий/СРО на выполнение соответствующих работ;

2. Перед подачей пакета документов, организация проводит осмотр объекта ремонта и изучает объект предстоящих работ. Ответственный сотрудник проведения конкурса организовывает осмотр объекта в рабочие дни в период с 09:00 до 18:00 часов в первые три дня после объявления о начале тендера. Одним из критериев выбора поставщика является посещение объекта перед подачей заявки.

3. Валюта подачи тендерных заявок:

Российский рубль.

4. Способ оплаты по договору:

Безналичный расчет: - 50% аванс в течении 7(Семь) календарных дней после заключения договора;

- 50%  после подписания акта сдачи-приемки  работ.

5. Срок выполнения работ:

- до 35 календарных дней.

6. Срок действия договора

До полного исполнения обязательств по договору.

7. Приемка работ

Работы по договору закрываются актами. Окончательная приемка оформляется актом сдачи-приёма работ, подписанным обеими сторонами.

Работы по договору выполняются на основании сметы к договору, выполненной в коммерческих расценках.

Гарантийный период на работы не менее – 1 года.

8. Критерии отбора поставщиков:

- стоимость производимых работ

- срок производства работ

- соответствие предлагаемых материалов и работ качеству и  количеству применяемых для производства работ

Руководитель Департамента

проектирования и строительства                                                                     А.И. Олейник

Таблица цен

| П/П | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стойка регистратуры на 6 рабочих мест (касса в составе стойки, отделенная калиткой) | компл | 1,00 |  |  |
| 2 | - дополнительная стойка на 2 рабочих места (второй ряд) | компл | 1 |  |  |
| 3 | - дополнительное 1 рабочее место за стеной с логотипом | компл. | 1,00 |  |  |
| 4 | - стеллаж/шкаф для хранения документации (под дизайн стойки) | компл. | 1,00 |  |  |
| 5 | Установка (в стоимость включить работы по доставке, разгрузки, подьему, сборке и монтажу, демонтаж и перемещение существующей стойки) | компл. | 1,00 |  |  |
|  | Итого(в том числе НДС): |  |  |  |  |